## Slide 1: Trafikkdata i SVV - kvalitet i alle ledd
Teknologidagene 2018
Lars Meisingseth

## Slide 2: Agenda
Hvorfor, hva, hvordan trafikkdata
Kvalitetssikring av data
API – når, hva, hvorfor, fremtid

## Slide 3: Handlingsplan trafikkdata 2013-2018
Stort løft til ny plattform og nytt utstyr
Utvikling over ca 4 år
Prosjekt kulminerer med åpning av trafikkdataportal i år
Levende løsning – videreutvikling
Strekningsdata: 

## Slide 4: Hvorfor holder vi på med dette?
  Vegloven paragraf 62 4. ledd
  Departementet gjev nærare føresegner som pålegg fylkeskommunane, kommunane og private å innhente, kvalitetssikre, formidle og standardisere data som gjeld det offentlege vegnettet og trafikken på det, og å dekke utgifter i samband med dette.

## Slide 5: Sensorer
Notes: Induktive sløyfer, alt: radar, kamera, magnetometer, slanger, …

## Slide 6: Datalogger

## Slide 8
Kvalitetssikring av
trafikkdata
Notes: 3. lager?

## Slide 9: Hva registreres?
event_number: 2319762
Klokkeslett: 2018-10-26 23:58:44
Felt: 1
Hastighet: 80.9 km/t
Lengde: 16.46 m
Kjøretøytype: Buss
[oversatt til norsk]
+++
Also: diverse metadata (sløyfetilstand, alarmer nettverksfeil/tilkobling, ..)

## Slide 10: Datapyramiden

## Slide 11: Hvordan sikrer vi kvalitet?
Oversikt over markedet
Strikte krav i konkurranser på åpent marked
Plassere utstyr
Riktig valg av IKT-komponenter og protokoller
Test av utstyr
Kontroll av enkeltpasseringer
Sensorovervåkning, tid, hendelser
Regelsett per produkt
Kvalitetskontroll - overordnet

## Slide 12: Hvordan sikrer vi kvalitet?
Test av utstyr
Kontroll av enkeltpasseringer
Sensorovervåkning, tid, hendelser
Regelsett per produkt
Notes: Rekke tester: krav til dok i rammeavtaler, test under konk rammeavtale, minikonk, utenom (kø, motorsykkel)
Vi eier nesten hele verdikjeden (minus algoritmene i datalogger)! Gjør oss i stand til å teste på helt annen måte.

## Slide 13: Kvalitetskrav enkeltpasseringer
99% av alle passeringer skal registreres
Krav til nøyaktighet og presisjon:
  Lengde
    Under 12 m: ± 0,2 m
    Over 12 m: ± 0,5 m
  Fart
    Under 100 km/h: ± 2 km/h
    Over 100 km/h: ± 2 %
  Kjøretøyklasse:
    Norsikt nivå 2, 3 eller 4
Kvalitetssikring av trafikkdata

## Slide 14: Mengde (med motorsykler)
Resultater fra tester av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy
NB! Radarutstyr C ble ikke installert i henhold til leverandørenes
krav om installasjon
Notes: Installasjon og kalibrering
Leverandørene har selve montert utstyret og kalibrert utstyret før testen.

## Slide 15: Registrering av el-biler
Resultater fra tester av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy
Sensorteknologi | Utstyr | Andel registrerte elbiler
Induktive | A | 100 %
Induktive | B | 99,5 %
Radar | C | 77,4 %
Radar | D | 100 %
3D stereo vision | E | 100 %
Magnetometer | F | 100 %
199 elbiler
Notes: Be leverandørene om å gjenkjenne el-bilsignaturer

## Slide 16: Lengdemålinger
Resultater fra tester av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy
Kjøretøylengde
< 12 meter
Kjøretøylengde
> 12 meter
Notes: Hvilke oppfyller kravene – hvilke oppfyller ikke kravene
Accuracy = Hvor nært den riktige lengden den registrerer
Precision = Hvor likt den registrerer det samme kjøretøyets lengde fra gang til gang.

## Slide 17: Presisjonstest - lengde
Resultater fra tester av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy
Induktive sensorer
Radar
Magnetometer
Notes: Test med SVV-bil med kjent lengde (4,76m), ca 50 ganger.

## Slide 18: Motorsykler – hvor godt registreres de?
Fartsnivå rundt 80 km/h:
Apparattype | Motorsykler ikke registrert | Motorsykler registrert som motorsykler | Motorsykler registrert som noe annet | Noe annet registrert som motorsykler
Induktiv sløyfe A | 6 % | 93 % | 1 % | 0 %
Induktiv sløyfe B | 16 % | 81 % | 3 % | 0 %
Radar A | 9 % | 86 % | 5 % | 0 %
Apparattype | Motorsykler ikke registrert | Motorsykler registrert som motorsykler | Motorsykler registrert som noe annet | Noe annet registrert som motorsykler
Induktiv sløyfe A | 86 % | 9 % | 5 % | 6 %
Induktiv sløyfe B | 87 % | 8 % | 6 % | 5 %
Under 20 km/h:

## Slide 19: Kø og saktegående trafikk
Funksjon i køsituasjon?
Testet på kjørefelt i retning med køsituasjoner.
Lavere fart enn 20 km/h
Fasit:
  Antall: manuell opptelling
  Klasse: manuell klassifisering og kjøretøyregisteret
  Lengde: kjøretøyregisteret

## Slide 20: Kø og saktegående trafikk
Testet på to trafikkregistreringspunkter i Trondheim:
Begge foto: Ragnhild Bechmann.
Skovgård, ÅDT 7 800.
Sensorer ca. 50 m fra lyskryss.
Elgeseter gate ved Abels gate,
ÅDT 22 000. Sensorer ca. 15 m
fra lysregulering. Kun felt 1 og 3.

## Slide 21: Saktegående trafikk – antall kjøretøy
Ser kun på kjøretøy under 20 km/h.
Motorsykler ikke tatt med.
Apparattype | Type kjøretøy | Fasit antall kjøretøy | Andel registrert | Normalandel fri flyt
Induktiv sløyfe A | Faktiske Falske | 629 0 | 85 % 0 % | 99 % 0 %
Induktiv sløyfe B | Faktiske Falske | 606 0 | 64 % 0 % | 99 % 0 %

## Slide 22: Saktegående trafikk - klassifisering
Ser kun på kjøretøy under 20 km/h.
Motorsykler ikke tatt med.
Apparattype | Kjøretøyklasse | Faktisk antall lette og tunge kjøretøy | Andel riktig klassifisert | Normalandel fri flyt
Induktiv sløyfe A | Lette Tunge | 601 28 | 71 % 60 % | 97 % 97 %
Induktiv sløyfe B | Lette Tunge | 553 53 | 50 % 53 % | 97 % 96 %

## Slide 23: Saktegående trafikk - lengdemåling
Ser kun på kjøretøy under 20 km/h.
Motorsykler ikke tatt med.
Apparattype | Nøyaktighet og presisjon (absolutt avvik i cm) | Nøyaktighet og presisjon fri flyt
Induktiv sløyfe A | 1 25 | -3 15
Induktiv sløyfe B | -22 182 | -7 34

## Slide 24: Hvordan sikrer vi kvalitet?
Test av utstyr
Kontroll av enkeltpasseringer
Regelsett per produkt
Sensorovervåkning
Tid - klokkesynk
Hendelser på vegen
Notes: Rekke tester: rammeavtaler, minikonk, utenom (kø, motorsykkel)

## Slide 25: Kontroll av hver enkelt passering
Kvalitetsmerker:
  valid_event = false dersom selve registreringen er ugyldig
  valid_length = false dersom lengden er ugyldig
  valid_speed = false dersom farten er ugyldig
  valid_classification = false dersom klassifiseringen er ugyldig
Kvalitetssikring av trafikkdata
Notes: Gjøres som del av ingest fra raw til analyse
Beholder rådata
Current, kommer mer

## Slide 26: Kontroll av hver enkelt passering - motorkjøretøy
Uansett apparattype:
  Selve registreringen er ugyldig dersom:
    Kjørefeltverdien er fraværende.
    Kjørefeltverdien er utenfor de kjørefeltene som eksisterer på vegsnittet.
    Eventnummer er "null".
  Lengde og klassifisering er ugyldig dersom:
    Lengde er < 1 m eller > 27 m.
  Fart er ugyldig dersom:
    Absoluttverdi av fart > 300 km/h
Kvalitetssikring av trafikkdata

## Slide 27: Kontroll av hver enkelt passering - motorkjøretøy
Leverandør A:
  Fart, lengde og klassifisering:
    Absoluttverdi av fart < 7 km/h.
  Fart og lengde:
    Speed_quality >= 3 % for fart >= 100 km/h, eller >= 3 km/h for fart < 100 km/h. (Speed_quality er absolutt avvik (i km/h) mellom loop 1 og 2)
Kvalitetssikring av trafikkdata

## Slide 28: Kontroll av hver enkelt passering - motorkjøretøy
Leverandør B:
  Fart og lengde:
    Absoluttverdi av fart < 7 km/h.
  Fart, lengde og klassifisering:
    Speed_quality ≠ 0 (omsatt fra "Change of speed validity bit" satt til TRUE).
Kvalitetssikring av trafikkdata

## Slide 29: Råpassering -> kontrollert passering
"_index": "ua_log_traffic_event_2018_09",
"_type": "traffic_event",
"_id": "1600217-689F-13251112",
"measure_point_number": 1600217,
"county_id": 16,
"region_id": 2,
"is_operational_in_datainn": true,
"eventd_date_time": "2018-09-05T03:50:39.920Z",
"server_local_timestamp": "2018-09-05T03:50:41.480Z",
"client_utc_timestamp": "2018-09-05T03:50:38.340Z",
"event_number": 13251112,
"vehicle_type": 2,
"vehicle_type_raw": "2",
"vehicle_type_quality": 2222,
"speed": 45.1,
"qspeed": 0.2,
"length": 4.79,
"lane": 1,
"time_gap": 1.675,
Kvalitetssikring av trafikkdata
"_index": "traffic_event_vehicle_2018_09",
"_type": "traffic_event_vehicle",
"_id": "1600217-689F-13251112",
"traffic_registration_point_id": "44656V72812",
"county_id": 16,
"region_id": 2,
"valid_event": true,
"event_timestamp": "2018-09-05T03:50:39.920Z",
"event_emitted_timestamp": "2018-09-05T03:50:41.480Z",
"created_at_timestamp": "2018-10-04T16:38:28.037Z",
"event_number": 13251112,
"vehicle_type": 2,
"vehicle_type_raw": "2",
"vehicle_type_quality": 2222,
"valid_classification": true,
"speed": 45.1,
"qspeed": 0.2,
"valid_speed": true,
"length": 4.79,
"valid_length": true,
"lane": 1
"time_gap": 1.675,
"with_traffic_registration_point_direction": true,
"wrong_direction": false,
"firmware_version": "1.14.410/41.0",
"datalogger_type": "LOOP_MONITOR",
Notes: Spør Pål: la rett på dokumentene i stedet for på siden for å redusere kompleksitet.

## Slide 30: Resultat?
Produkter som årsdøgnstrafikk får enkle, abstraherte kvalitetsmetrikker (dekningsgrad)
Valid_length  length_coverage [0…1] per time
OBS: rådata slettes aldri!
  Tror vi
Kvalitetssikring av trafikkdata

## Slide 31: Hvordan sikrer vi kvalitet?
Test av utstyr
Kontroll av enkeltpasseringer
Sensorovervåkning, tid, hendelser
Regelsett per produkt
Notes: Rekke tester: rammeavtaler, minikonk, utenom (kø, motorsykkel)

## Slide 32: Sensorovervåkning
Sensorstatus
Sløyfefrekvens
Korrigere feil
Merke tidsintervaller
Notes: Status: ok, kortslutning, åpen, unknown
Frekvens: utenfor/innenfor normalområde (lev.spesifikt)

## Slide 33: Tid
Clock drift
GPS
NTP
And yet…
Notes: Mistenker intern logikk hos leverandører ikke helt holder mål

## Slide 34: Hendelser
Sperring av veg, større ulykker, …
Tidsperioder markeres manuelt
Grunnlag for ekskludering fra produkt
Hva er normaltrafikk?
Senere: automatisere?
Notes: Hva er normal: sentral strekning i Møre stengt en hel helg. Stor påvirkning. Når ekskludere?

## Slide 35: Hvordan sikrer vi kvalitet?
Test av utstyr
Kontroll av enkeltpasseringer
Sensorovervåkning, tid, hendelser
Regelsett per produkt

## Slide 36: Produkteksempel – årsdøgnstrafikk (ÅDT)

## Slide 37: Formålet med årsdøgntrafikk
Gjennomsnittlig antall kjøretøy per dag, gjennom hele året.
Glatter ut variasjon over
  uke
  høytider
  sesonger
Ett enkelt tall som angir trafikkmengden på et punkt
Metodikk for ÅDT
Notes: Ekstremt mye brukt verdi!

## Slide 38: Datagrunnlag og filtrering
Kontrollerte enkeltpasseringer aggregeres opp til timetrafikk.
Timer med lav kvalitet må filtreres bort:
  Manglende data
  Feil på utstyr
  Avvikende trafikkstrøm (stengt veg)
Godkjente timer  døgntrafikk
  Alle 24 or bust
Dekningsgrad viser manglende døgn
Metodikk for ÅDT

## Slide 39: Årsdøgntrafikk
Verdi: Gjennomsnittlig døgntrafikk
Kvalitetsparametre:
  Standardavvik
  Konfidensintervall
  Dekningsgrad
Vi har flere!
  MDT!
  UDT!
  SDT!
  HDT!
  YDT!
Foto: Lars Meisingseth

## Slide 40: Offentlig API
Hvorfor?
Når?
Hva?
Fremtiden?

## Slide 41: API – hvorfor?
Pålagt!
Effektivisere intern dataflyt
Produktivitet og kvalitet
Endre arbeidsoppgaver: deling  analyse
Enklere deling andre offentlige etater
Tilrettelegge for nyskaping

## Slide 42: API - når?
Lansering til nyttår
Finpuss:
  last/ytelsestesting
  Kunne begrense trafikk
  Enkel brukerhåndtering
Interessert i nøkkel, en prat, hva som helst? lars.meisingseth@vegvesen.no

## Slide 43: Hva?
Følger i starten vegvesen.no/trafikkdata
Vil alltid tilby det samme som over
Lisens: NLOD
Første utgave:
  Data fra tidenes morgen (2014)
    Antall passeringer per 30.10.18 19:30:
      Sykler: 37.388.510
      Motorkjøretøy: 15.156.752.076
  Timetrafikk, MDT, ÅDT ++
Web-GUI vs nedlastbar CSV vs API?
Notes: Nye kvalitetskontroller: køkjøring og test på dette.

## Slide 44: Hva mer? Fremtiden
Detaljert felthistorikk på alle punkter
Feltkoder fra NVDB vs feltnummer
Aggregeringsnivå ned til minutt
Flere filter: faste og fritt valgte geografiske avgrensninger
Vegtrafikkindeks via API
Perioder med fraværende data ned til minuttsnivå
Bulk-API
Brukerstyrt!
Påtenkte muligheter: csv som respons, enkeltkjøretøy, lavkvalitetsperioder (avviksdeteksjon vs sensorinput), livestrøm, …
  All about the money (and the users)
Notes: Detaljert felthistorikk: veien endrer seg! Nye felt, fjerne felt,
Fritt valgte: bruke polygyninndelinger fra vegkart som gir kommune/fylke/region, enda friere ved klikk i kart?
Livestrøm: Jo Skjermos varsling av vegstenging vil ha livedata!

## Slide 45
Spørsmål?
lars.meisingseth@vegvesen.no